Příloha č. 3

Technická specifikace předmětu plnění

(pro potřeby kontroly splnění zadávacích podmínek)

Účastník ZŘ vyplní pouze políčka zeleně podbarvená políčka.

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaných parametrů. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování. Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

| Podrobná technická specifikace |  | Splnění požadavku (ANO/NE) | Skutečně nabízené technické parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Platný název zařízení |  | xxx |  |
| Název výrobce |  | xxx |  |
| www stránky výrobce |  | xxx |  |
| Kategorie SS | Pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb |  |  |  |
| Vozidlo |  |  |  |
| Motor | Vznětový, přeplňovaný, min EURO 6 D |  |  |  |
|  | Výkon min. 100 kW |  |  |  |
|  | Kroutící moment motoru min. 350 Nm |  |  |  |
|  | Objem válců min. 2 500 cm3 a max. 3 000 cm3 |  |  |  |
| Hmotnosti | Celková max. 3,5 t |  |  |  |
|  | Konstrukční min. 5,5 t |  |  |  |
|  | Pohotovostní max. 2,3 t |  |  |  |
|  | Konstrukční zatížení na přední nápravu min. 2,3 t |  |  |  |
|  | Konstrukční zatížení na zadní nápravu min. 3,4 t |  |  |  |
| Rozměry | Délka min. 4 000 mm a max. 4 300 mm |  |  |  |
|  | Šířka min. 1 550 mm a max. 1 650 mm |  |  |  |
|  | Výška min. 2 000 mm a max. 2 100 mm |  |  |  |
|  | Rozvor náprav min. 2 000 mm a max. 2 300 mm |  |  |  |
|  | Brodivost / světlá výška min. 220 mm |  |  |  |
| Sací a výfuková soustava | Sání vzduchu pro motor - se suchým filtrem |  |  |  |
|  | Výfuk s tlumičem vyveden dozadu |  |  |  |
| Pohon mechanický | Stálý náhon 4x4 se středovou a zadní uzávěrkou diferenciálu |  |  |  |
| Převodovka manuální, plně synchronní | Min. 12 stupňová pro jízdu vpřed a 2 vzad |  |  |  |
|  | Redukce všech rychlostí do pomala |  |  |  |
| Rychlost zařízení | Plazivá min. od 3 km/hod do min. 45 km/hod |  |  |  |
|  | Přepravní min. 90 km/hod |  |  |  |
| Kola | Pneumatiky C M + S terénní |  |  |  |
|  | Ocelový disk min. 17“ |  |  |  |
| Odpružení přední nápravy | Hydraulické tlumiče |  |  |  |
|  | Zesílený stabilizátor - tyč |  |  |  |
|  | Zesílená listová péra |  |  |  |
| Odpružení zadní nápravy | Hydraulické tlumiče |  |  |  |
|  | Zesílený stabilizátor - tyč |  |  |  |
|  | Zesílená zadní listová péra |  |  |  |
|  | Se zátěžovým regulátorem brzd |  |  |  |
| Palivová nádrž | Uzamykatelná, min. 60 l |  |  |  |
| Brzdová soustava | Dvouokruhová s ABS |  |  |  |
|  | Zátěžový regulátor brzd |  |  |  |
|  | Samočinné nastavení brzd |  |  |  |
| Rám | Přední nárazník |  |  |  |
|  | Čelní upínací deska dle normy EN typ F2 se dvěma tažnými oky s přechodem na typ F4 |  |  |  |
|  | Zadní zábrana proti podjetí |  |  |  |
|  | Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min. 3 500 kg |  |  |  |
|  | Odkládací box uzamykatelný pro povinnou výbavu |  |  |  |
|  | Druhý odkládací box uzamykatelný pro pracovní pomůcky - nářadí |  |  |  |
| Řízení | Vlevo |  |  |  |
|  | Servo hydraulické - posilovač řízení |  |  |  |
| Kabina | Sklopná, odlehčená, odolná korozi – popište Vaše řešení |  |  |  |
|  | min. 1 + 1 |  |  |  |
|  | Elektricky ovládána boční okna |  |  |  |
|  | Seřiditelný volant – polohovací |  |  |  |
|  | Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku |  |  |  |
|  | Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr |  |  |  |
|  | Odpružené sedadlo řidiče |  |  |  |
|  | Počítadlo motohodin řízené řídící jednotkou motoru |  |  |  |
|  | Autorádio DAB s MP 3 a Bluetooth |  |  |  |
|  | Odkládací box – organizér mezi sedadly |  |  |  |
|  | Joystick k ovládání předního nářadí |  |  |  |
|  | Elektronický akcelerátor otáček motoru |  |  |  |
|  | Akustická signalizace při couvání |  |  |  |
|  | Výstražné světlo oranžové barvy na střeše kabiny |  |  |  |
|  | Přídavné sdružené světlomety pod úrovní očí řidiče |  |  |  |
|  | Přídavné LED pracovní světlo – rampa pod úrovní očí řidiče min. 300W |  |  |  |
|  | Barva oranžová – RAL 2011 |  |  |  |
|  | Zadní okno |  |  |  |
|  | Protisluneční clony |  |  |  |
|  | Výstražné červeno-bíle šrafování |  |  |  |
| Elektrická soustava | 12 V |  |  |  |
|  | Alternátor min. 105 A |  |  |  |
|  | Baterie min. 100 Ah |  |  |  |
|  | Intervalové stěrače |  |  |  |
|  | Elektrické ostřikovače čelního skla |  |  |  |
|  | Denní LED svícení |  |  |  |
|  | Přídavné couvací světlo |  |  |  |
|  | Zadní oranžové zábleskové „Raptory“ |  |  |  |
|  | 13 ti pólová el. zásuvka pro přívěs |  |  |  |
| Hydraulická soustava | Hydraulické čerpadlo o výkonu min 30 l/min. |  |  |  |
|  | Tlak čerpadla min. 180 barů |  |  |  |
|  | Ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče |  |  |  |
|  | Chladič hydrooleje |  |  |  |
|  | 8 ks hydrovývodů na přední části vozidla 2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla |  |  |  |
| Korba vozidla | Třístranný sklápěč |  |  |  |
|  | Délka min. 2 500 mm a šířka min. 1 600 mm |  |  |  |
|  | Výška bočnic min. 400 mm |  |  |  |
|  | Ložná plocha min. 3,8m2 |  |  |  |
|  | Ovládána z kabiny řidiče |  |  |  |
|  | Zadní čelo a bočnice sklopné dvěma směry |  |  |  |
|  | Ochranný rám kabiny součásti korby |  |  |  |
|  | Min. 6 kotvících ok v podlaze korby k uchycení výměnných nástaveb |  |  |  |
|  | Ochranný rám se stavitelnými zarážkami vpravo i vlevo k uchyceních delších nákladů min 2ks |  |  |  |
|  | Ochrana zadního čela proti poškození o tažné zařízení |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| Termín dodání max. 240 kalendářních dní, nejpozději však do 31. 12. 2024 |  |  |  |
| Zařízení nové – rok výroby min. 2024, nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích |  |  |  |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR |  |  |  |
| Návody k obsluze v českém jazyce |  |  |  |
| Servisní sešit / kniha k vozidlu a hákovému nosiči |  |  |  |
| Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |  |
| Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. |  |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………………. dne …………………………….

(podpis)

…………………………………………….

titul, jméno, příjmení a funkce

oprávněné osoby podepisovat za účastníka ZŘ